## Slide 1
数理モデル研究室
5年情報工学科 2番 猪子亮
A Failure Detection Method based on Adaptive Network Tomography
適応型ネットワークトモグラフィを
用いた故障リンク検出の評価
Notes: 適応型ネットワークトモグラフィを用いた故障リンク検出の評価 と題しまして
数理モデル研究室所属, 5年情報工学科 猪子亮 が発表します.

## Slide 2: 研究背景
ICTを利用したリアルタイム性のあるサービスが普及
高品質なネットワークが必要
品質を低下させる原因は様々ある
本研究では故障リンクに注目
Notes: 研究背景です
近年, 急速な技術革新によりICTを利用したリアルタイム性のあるサービスが普及しています
例としてIP電話や映像配信サービスがあげられます
これらのサービスはネットワークの品質に依存し, ネットワークの品質が悪い場合はサービスの質が低下し利用者のストレスとなります
よって, 高品質なネットワークが求められます
ネットワークの品質を低下させる原因はリンクやノードの故障や過剰なトラフィックなど様々あります.
そこで本研究では故障リンクに注目し, 迅速に故障リンクを検出することによって高品質なネットワークに貢献できる
という考え方のもと研究を進めました.

## Slide 3: 研究目的
故障リンク検出のためのネットワークトモグラフィを実装
数値実験によってデータを収集
得られたデータをもとに非適応型と性能を比較する
Notes: 研究目的です
本研究では数値実験を用いてネットワークトモグラフィをシミュレーションします
数値実験により適応型ネットワークトモグラフィのデータを収集し, 非適応型と性能を比較することが本研究の目的です

## Slide 4: 既存の研究
信学技報, vol.114, no.209, CQ2014-65, pp.147-152, 2014年 9月. 「論理型ネットワークトモグラフィを用いた故障リンク検出のための観測パス構築手法」
  著者 : 向本将規 松田崇弘 原晋介 滝沢賢一 小野文枝 三浦龍
2015年 電子情報通信学会総合大会 A-22-5 p301 「適応的論理型ネットワークトモグラフィにおける初期観測パス選択に関する検討」
  著者 : 向本将規 松田崇弘 原晋介 滝沢賢一 小野文枝 三浦龍
Notes: 本研究を進めるにあたって参考にした文献です.
他にも多数ありますが, ここでは代表的な2つをあげます

## Slide 5: ネットワークトモグラフィとは
トモグラフィとは計測が困難な内部情報を推定するための手法
医療現場で使用されるCTスキャンが有名
ネットワークトモグラフィではパケット転送によって内部を推定
グループ検査を用いる
Notes: トモグラフィとは直接計測することのできない内部情報を, 計測可能な外部情報をもとに推定するための手法のことをいいます
医療現場で使用されるCTスキャン(CTはComputed Tomography の略)が有名です.
医療現場でのCTスキャンは人間の内部の情報を得るために用いられ, 検体に向けてX線を照射します
X線は検体に一部吸収され, X線検出装置に到達し記録されます.
記録された情報はフーリエ変換や行列計算によって複合され, 人間の内部情報を得ることができます.
ネットワークトモグラフィにおいてもCTスキャン同様に考えることができます.
照射物はパケット転送に置き換えられ, 検体はリンクの状態と考えることができます.
ネットワーク中のリンクを一つ一つ調べるのは現実的でないため, ネットワークトモグラフィを用いてリンクの状態を推定します
また, ネットワークトモグラフィではグループ検査を用います

## Slide 6: グループ検査
多数の検体の中から少数の陽性の検体の効率的な検査方法
検体
プール
1
2
3
4
5
6
7
8
a
b
c
d
Notes: グループ検査とは多数の検体に含まれる少数の陽性の検体を効率よく見つけるための手法であり, 検査回数の削減を目的としたものです
この図は血液検査によって多数の検体から少数の陽性の検体をグループ検査を用いて見つける小規模な例です
上段は検体, 下段はプールと呼ばれる混合された血液を表し, 白は陰性, 赤は陽性を示します.
グループ検査では検体を複数のグループに分けます. この例において特定のプールに属する検体を一つのグループと考えられます
陽性の検体の血液が含まれるプールは陽性反応が出るため, そのプールに属する検体は陽性の疑いがありますが, 陰性のプールにも含まれる場合は候補から除外されます.
すると陽性の検体の候補は4と5に絞られ, この二つを個々に検査することによって陽性の検体が特定できます.
この例においてグループ検査を用いない場合は8回の検査が必要ですが, グループ検査を用いることによって検査回数を6回に削減することができました.
ネットワークトモグラフィにおいては観測パスに含まれるリンクを一つのグループとみなすことによりグループ検査を適用できます

## Slide 7: グループ検査
大きく分けて
      適応型
            本研究で使用
      非適応型
            比較対象
Notes: グループ検査には大きく分けて二つに分類することができ, 非適応型は予め全てのグループを決めておく手法で
適応型は検査結果をもとに段階的にグループを生成して検査をする方法です
本研究では適応型を使用し, 非適応型を比較対象とします.

## Slide 8: 数理モデルによる定式
リンク状態ベクトル
観測ベクトル
2つのベクトルの関係

## Slide 9: 数値実験で使用するネットワーク
特徴の異なる3つのネットワーク
s
g
s
g
s
g
(a) (b) (c)
Notes: シミュレーションには特徴の異なる3種類の小規模なネットワークを用いる.
使用するネットワークは, ネットワーク(a), ネットワーク(b), ネットワーク(c)とする.
ネットワーク(a), (b)は左右対称であり, (a)は格子状, (b)は次数が他に比べて多いノードを持つのが特徴である.
ネットワーク(c)はネットワーク(a), (b)を組み合わせた左右非対称なネットワーク・トポロジーとなっている.

## Slide 10: 問題の前提条件
ネットワーク上の2ノードを固定的に観測ノードとする
観測ノード間の全経路は列挙されている
コストのない単純有向グラフ
パケット破棄率は1とする
Notes: 問題の前提条件です
ネットワーク上の2ノードを固定的に観測ノードとし
観測ノード間の全経路は列挙されているものとします.
また, リンクにコストはなく, ループや多重枝を含まない単純有向グラフとし
故障リンクを通過するパケットは確率1で破棄されるものとします

## Slide 11: 故障リンク検出アルゴリズム
初期観測パス集合の生成・観測
      全てのリンクがいずれかの観測パスに含まれる
観測結果をもとに複合
  CBPアルゴリズムを用いて候補集合と確定集合の更新
追加観測パスの生成・観測
      候補集合に含まれるリンクより追加観測パスを生成する
2と3の繰り返し
  候補集合が空になるまで
Notes: 故障リンク検出アルゴリズムです
最初に初期観測パス集合を生成します. 初期観測パス集合は全リンクがいずれかの観測パスに含まれるように生成し, 初期観測パスによる観測を行います
観測結果をもとにCBPアルゴリズムを用いて複合します. このアルゴリズムについては次で説明します

## Slide 12: CBPアルゴリズム
初期観測パス集合の生成・観測
      全てのリンクがいずれかの観測パスに含まれる
CBPアルゴリズムによる複合
  疎通した観測パスに含まれるリンク以外は故障とみなす
追加観測パスの生成・観測
      候補集合に含まれるリンクより追加観測パスを生成する
2と3の繰り返し
  候補集合が空になるまで
Notes: 故障リンク検出アルゴリズムです
最初に初期観測パス集合を生成します. 初期観測パス集合は全リンクがいずれかの観測パスに含まれるように生成し, 初期観測パスによる観測を行います
観測結果をもとにCBPアルゴリズムを用いて複合します

## Slide 13: 性能評価の方法
数値実験より観測パス数を得る
故障箇所により必要な観測パス数が異なるため以下を性能評価の指数とする
      最大パス数
      平均パス数
      分散
故障リンク数は1,2
Notes: 性能評価の方法です
数値実験によって各ネットワーク中に発生させた故障リンクを検出するまでに要した観測パス数を用います
故障リンクの発生の組み合わせは複数あり, 故障リンクの箇所によっても必要な観測パス数が異なるため
全ての故障リンクの組み合わせに対して得られた観測パス数の最大・平均・分散を性能評価の指数として用います
故障リンクの数は1個の場合と2個の場合で性能評価をします

## Slide 14: 性能評価 1
故障リンク数 |  | k = 1 |  | 
ネットワーク |  | (a) | (b) | (c)
全パス観測 |  | 20 | 22 | 22
本研究の手法 | 最大パス数 | 13 | 16 | 14
 | 平均パス数 | 9.5 | 11.87 | 9.71
 | 分散 | 2.16 | 2.20 | 3.35
非適応型 |  | 12 | 16 | 14
Notes: 故障リンクが1個の場合の性能評価です
どのネットワークにおいても非適応型よりも観測パス数が小さいことが分かります

## Slide 15: 性能評価 2
故障リンク数 |  | k = 2 |  | 
ネットワーク |  | (a) | (b) | (c)
全パス観測 |  | 20 | 22 | 22
本研究の手法 | 最大パス数 | 20 | 20 | 22
 | 平均パス数 | 11.07 | 12.84 | 11.12
 | 分散 | 4.26 | 4.20 | 8.94
非適応型 |  | 18 | 22 | 21
Notes: 故障リンクが2個の場合の性能評価です
こちらもどのネットワークにおいても非適応型に比べて観測パス数が少ないことが分かります
しかし, 先ほどと比べて最大パス数が大きくなっています
また, ネットワーク(c)の分散は他より高くなっています

## Slide 16: 考察
故障箇所を絞って検査するため観測パス数を減らせた
観測ノード付近のリンクの故障に弱い
s
…
e
…
e
g
Notes: 性能評価より非適応型と比べ適応型は観測パス数を小さいことを確認できます
これは段階的に検査を行うことによって故障箇所を絞り観測パスを追加するため, 観測パス数を抑えることができたと考えます
また, 特定の条件下では観測パス数が大きくなっていることが確認できます
これは図に示すように観測ノード付近のリンクの故障によるものだと考えます
原因としてリンクeが故障した場合はどの観測パスも不通になるため, 故障リンク候補集合を小さくしようと観測パスが追加されるからです

## Slide 17: まとめ
適応型と非適応型の観測パス数をもとに性能の比較を行った
非適応型と比べて適応型は観測パス数を抑えられる
今後の課題
      特定の条件下における性能向上
Notes: 本研究では故障リンク検出のための適応型ネットワークトモグラフィを非適応型と比較し評価しました
非適応型と比べて適応型は観測パス数を抑えられることを示しました
特定の条件下において性能が低下してしまう問題は今後の課題とします