## Slide 1
数理モデル研究室
5年情報工学科 2番 猪子亮
A Failure Detection Method based on Adaptive Network Tomography
適応型ネットワークトモグラフィを
用いた故障リンク検出の評価
Notes: 適応型ネットワークトモグラフィを用いた故障リンク検出の評価 と題しまして
数理モデル研究室所属, 5年情報工学科 猪子亮 が発表します.

## Slide 2: 研究背景
ICTを利用したリアルタイム性のあるサービスが普及
高品質なネットワークが必要
品質を低下させる原因は様々ある
大規模化・多様化に伴い原因の特定が困難
Notes: 研究背景です
近年, 急速な技術革新によりICTを利用したリアルタイム性のあるサービスが普及しています
例としてIP電話や映像配信サービスがあげられます
これらのサービスはネットワークの品質に依存し, ネットワークの品質が悪い場合はサービスの質が低下し利用者のストレスとなります
よって, 高品質なネットワークが求められます
ネットワークの品質を低下させる原因はリンクやノードの故障や過剰なトラフィックなど様々あります.
現代ではネットワークの大規模化・多様化に伴い, ネットワークの品質が劣化した場合の原因の特定が困難になっています

## Slide 3: 研究目的
故障リンク検出のためのネットワークトモグラフィを実装
数値実験によってデータを収集
得られたデータをもとに非適応型と性能を比較する
Notes: そこで本研究では故障リンクに注目し, 迅速に故障リンクを検出することによって高品質なネットワークに貢献できる
という考え方のもと研究を進めました.
本研究では数値実験を用いてネットワークトモグラフィをシミュレーションします
数値実験により適応型ネットワークトモグラフィのデータを収集し, 非適応型と性能を比較することが本研究の目的です

## Slide 4: 既存の研究
信学技報, vol.114, no.209, CQ2014-65, pp.147-152, 2014年 9月. 「論理型ネットワークトモグラフィを用いた故障リンク検出のための観測パス構築手法」
  著者 : 向本将規 松田崇弘 原晋介 滝沢賢一 小野文枝 三浦龍
2015年 電子情報通信学会総合大会 A-22-5 p301 「適応的論理型ネットワークトモグラフィにおける初期観測パス選択に関する検討」
  著者 : 向本将規 松田崇弘 原晋介 滝沢賢一 小野文枝 三浦龍
Notes: 本研究を進めるにあたって参考にした文献です.
他にも多数ありますが, ここでは代表的な2つをあげます
次にネットワークトモグラフィとは何か話します

## Slide 5: ネットワークトモグラフィとは
トモグラフィとは計測が困難な内部情報を推定するための手法
医療現場で使用されるCTスキャンが有名
ネットワークトモグラフィではパケット転送によって内部を推定
グループ検査を用いる
Notes: トモグラフィとは直接計測することのできない内部情報を, 計測可能な外部情報をもとに推定するための手法のことをいいます
医療現場で使用されるCTスキャン(CTはComputed Tomography の略)が有名です.
医療現場でのCTスキャンは人間の内部の情報を得るために用いられ, 検体に向けてX線を照射します
X線は検体に一部吸収され, X線検出装置に到達し記録されます.
記録された情報はフーリエ変換や行列計算によって複合され, 人間の内部情報を得ることができます.
ネットワークトモグラフィにおいてもCTスキャン同様に考えることができます.
照射物はパケット転送に置き換えられ, 検体はリンクの状態と考えることができます.
ネットワーク中のリンクを一つ一つ調べるのは現実的でないため, ネットワークトモグラフィを用いてリンクの状態を推定します
また, ネットワークトモグラフィではグループ検査を用います

## Slide 6: グループ検査
多数の検体の中から少数の陽性の検体の効率的な検査方法
検体
プール
1
2
3
4
5
6
7
8
a
b
c
d
Notes: グループ検査とは多数の検体に含まれる少数の陽性の検体を効率よく見つけるための手法であり, 検査回数の削減を目的としたものです
この図は血液検査によって多数の検体から少数の陽性の検体をグループ検査を用いて見つける小規模な例です
上段は検体, 下段はプールと呼ばれる混合された血液を表し, 白は陰性, 赤は陽性を示します.
グループ検査では検体を複数のグループに分けます. この例において特定のプールに属する検体を一つのグループと考えられます
陽性の検体の血液が含まれるプールは陽性反応が出るため, そのプールに属する検体は陽性の疑いがありますが, 陰性のプールにも含まれる場合は候補から除外されます.
すると陽性の検体の候補は4と5に絞られ, この二つを個々に検査することによって陽性の検体が特定できます.
この例においてグループ検査を用いない場合は8回の検査が必要ですが, グループ検査を用いることによって検査回数を6回に削減することができました

## Slide 7: ネットワークトモグラフィにおける グループ検査
観測パスに含まれるリンクがグループ
分類
      適応型
            本研究で使用
            段階的に観測パスを生成する
      非適応型
            比較対象
            予め全ての観測パスを生成する
Notes: ネットワークトモグラフィにおいては観測パスに含まれるリンクを一つのグループとみなすことによりグループ検査を適用できます
また, グループ検査には大きく分けて二つに分類することができ, 非適応型は予め全てのグループを決めておく手法で
本研究における比較対象です
一方, 本研究で使用する適応型は観測結果をもとに段階的にグループを生成して検査をする方法です
非適応型は予め観測パスを生成する性質上, 観測パス構築の際に扱える情報が少なく, 観測パス数が多くなってしまう欠点があります

## Slide 8: 数理モデルによる定式
リンク状態ベクトル
観測ベクトル
2つのベクトルの関係
故障リンク集合
観測パス
Notes: 数理モデルによる定式です
リンク状態ベクトルと観測ベクトルはこのように定義することができます.
リンク状態ベクトルはリンクが正常なら0, 故障している場合は1となります.
観測ベクトルは経路wm上のリンクが全て正常で, パケット転送に成功した場合は0, 故障リンクを含むためパケットが途中で破棄された場合は1となります
この二つのベクトルの関係式はこのように定義することができます

## Slide 9: 数値実験で使用するネットワーク
特徴の異なる3つのネットワーク
s
g
s
g
s
g
(a) (b) (c)
Notes: シミュレーションには特徴の異なる3種類の小規模なネットワークを用いる.
使用するネットワークは, ネットワーク(a), ネットワーク(b), ネットワーク(c)とする.
ネットワーク(a), (b)は左右対称であり, (a)は格子状, (b)は次数が他に比べて多いノードを持つのが特徴である.
ネットワーク(c)はネットワーク(a), (b)を組み合わせた左右非対称なネットワーク・トポロジーとなっている.

## Slide 10: 問題の前提条件
ネットワーク上の2ノードを固定的に観測ノードとする
観測ノード間の全経路は列挙されている
コストのない単純有向グラフ
故障リンクのパケット破棄率は1
Notes: 問題の前提条件です
ネットワーク上の2ノードを固定的に観測ノードとし
観測ノード間の全経路は列挙されているものとします.
また, リンクにコストはなく, ループや多重枝を含まない単純有向グラフとし
故障リンクを通過するパケットは確率1で破棄されるものとします

## Slide 11: 故障リンク検出の流れ
CBPアルゴリズムを用いて故障箇所を絞る
g
s
g
s
g
s
g
s
初期状態 初期パスによる観測 追加パスによる観測 検出
Notes: 故障リンク検出アルゴリズムの説明をするにあたって検出までの流れを図を用いて説明します
故障リンク検出アルゴリズムではパケット転送による観測情報を複合するためにCBPアルゴリズムを用います. 詳しくは次のスライドで説明します.
初期状態は全てのリンクが故障リンク候補となっています
初期観測パスによる観測を行い, CBPアルゴリズムを用いて故障箇所を絞ります
次に追加の観測パスによる観測を行い, CBPアルゴリズムを用いて故障リンクを確定します
次にCBPアルゴリズムの説明をします

## Slide 12: CBPアルゴリズム
観測ベクトルと経路情報から故障箇所を推定するアルゴリズム
    全リンクを故障リンク候補集合へ追加
    疎通した観測パスに含まれるリンクは候補集合から除外
    各観測パスに含まれるリンクのうち候補集合に含まれるリンクの数が1の場合故障が確定
          そのリンクを故障リンク確定集合へ追加する
Notes: CBPアルゴリズムはパケット転送による観測情報と経路情報から故障リンク候補と故障リンク確定に分け推定する
アルゴリズムです
CBPアルゴリズムでは故障リンク候補集合と故障リンク確定集合を使用します
はじめに全リンクを候補集合へ追加します
次に観測された情報をもとに, 疎通した経路に含まれるリンクを候補集合から除外します
各観測パスに含まれるリンクのうち候補集合の要素であるリンクの数が1である場合故障していることが確定するので
そのリンクを故障リンク確定集合へ追加します
このアルゴリズムでは最初に全リンクを故障リンク候補とするため, 故障リンクを見逃すことがないのが特長です

## Slide 13: 故障リンク検出アルゴリズム
初期観測パス集合の生成・観測
      全てのリンクがいずれかの観測パスに含まれる
観測結果をもとに複合
  CBPアルゴリズムを用いて候補集合と確定集合の更新
追加観測パスの生成・観測
      候補集合に含まれるリンクより追加観測パスを生成する
2と3の繰り返し
  候補集合が空になるまで
Notes: 故障リンク検出アルゴリズムです
最初に初期観測パス集合を生成します. 初期観測パス集合は全リンクがいずれかの観測パスに含まれるように生成し, 初期観測パスによる観測を行います
観測結果をもとにCBPアルゴリズムを用いて複合します.
故障リンク候補集合を小さくするためには, 候補集合に含まれるリンクを使ってパケット転送を成功させる必要があります
そのため, 追加観測パスは故障リンク候補集合半数程度のリンクを含むように生成します
以降は複合と追加観測パスによる観測を候補集合が0になるかこれ以上小さくできなくなるまで繰り返します

## Slide 14: 性能評価の方法
数値実験より観測パス数を得る
故障箇所により必要な観測パス数が異なるため以下を性能評価の指数とする
      最大パス数
      平均パス数
      分散
故障リンク数は1,2個
Notes: 性能評価の方法です
数値実験によって各ネットワーク中に発生させた故障リンクを検出するまでに要した観測パス数を用います
故障リンクの発生の組み合わせは複数あり, 故障リンクの箇所によっても必要な観測パス数が異なるため
全ての故障リンクの組み合わせに対して得られた観測パス数の最大・平均・分散を性能評価の指数として用います
故障リンクの数は1個の場合と2個の場合で性能評価をします

## Slide 15: 性能評価 1
故障リンク数 |  | k = 1 |  | 
ネットワーク |  | (a) | (b) | (c)
全パス観測 |  | 20 | 22 | 22
本研究の手法 | 最大パス数 | 13 | 16 | 14
 | 平均パス数 | 9.5 | 11.87 | 9.71
 | 分散 | 2.16 | 2.20 | 3.35
非適応型 |  | 12 | 16 | 14
Notes: 故障リンクが1個の場合の性能評価です
どのネットワークにおいても非適応型よりも観測パス数が小さいことが分かります

## Slide 16: 性能評価 2
故障リンク数 |  | k = 2 |  | 
ネットワーク |  | (a) | (b) | (c)
全パス観測 |  | 20 | 22 | 22
本研究の手法 | 最大パス数 | 20 | 20 | 19
 | 平均パス数 | 11.08 | 12.84 | 11.12
 | 分散 | 4.26 | 4.20 | 8.94
非適応型 |  | 18 | 22 | 21
Notes: 故障リンクが2個の場合の性能評価です
こちらもどのネットワークにおいても非適応型に比べて観測パス数が少ないことが分かります
しかし, 先ほどと比べて最大パス数が大きくなっています
また, ネットワーク(c)の分散は他より高くなっています

## Slide 17: 考察
故障箇所を絞って検査するため観測パス数を減らせた
観測ノード付近のリンクの故障に弱い
s
…
e
…
e
g
Notes: 性能評価より非適応型と比べ適応型は観測パス数を小さいことを確認できます
これは段階的に検査を行うことによって故障箇所を絞り観測パスを追加するため, 観測パス数を抑えることができたと考えます
また, 特定の条件下では観測パス数が大きくなっていることが確認できます
これは図に示すように観測ノード付近のリンクの故障によるものだと考えます
原因としてリンクeが故障した場合はどの観測パスも不通になるため, 故障リンク候補集合を小さくしようと観測パスが追加されるからです

## Slide 18: まとめ
適応型と非適応型の観測パス数をもとに性能の比較を行った
非適応型と比べて適応型は観測パス数を抑えられる
今後の課題
      特定の条件下における性能向上
Notes: 本研究では故障リンク検出のための適応型ネットワークトモグラフィを非適応型と比較し評価しました
非適応型と比べて適応型は観測パス数を抑えられることを示しました
特定の条件下において性能が低下してしまう問題は今後の課題とします

## Slide 19
g
s